| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19796– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19796– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

# Text boxes

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Электроснабжение.

Проект электроснабжения с. Чекмагуш Республики Башкортостан выполнен на основании справок о существующем положении по электроснабжению в сетях, принадлежащих РЭС и ОАО «Башкирэнерго».

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов с. Чекмагуш относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

В настоящее время электроснабжение с. Чекмагуш осуществляется с подстанций 110/10кВ «Райцентр» (2х10 МВА) и 110/10кВ «Гидравлика» (2х6,3 МВА).

С учетом перспективы роста электропотребления в с. Чекмагуш, электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от подстанции 110/10 кВ “Райцентр”.

Суммарная мощность, потребляемая на проектируемой территории, без учета существующих нагрузок составляет:

- 1-я очередь строительства - 2,4 МВА;*

- расчетный срок (в том числе 1-я очередь строительства) - 4,8 МВА.*

Общая нагрузка проектной территории приведена в таблице 1.

Проектом предусматривается строительство 1 РП и  9 ТП. Места размещения  подстанций даны на схеме объектов инженерного обеспечения.

Предусматривается строительство технологических коридоров для ВЛ 10 кВ.

Количество проектируемых подстанций и мощности, установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

*Мощность дана без учета промышленных предприятий.

Таблица 1*

| № | Наименование | Существующая нагрузка (2009), кВт. | 1-я очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приращение нагрузки, кВт. | Всего нагрузки, кВт. | Приращение нагрузки (с учетом 1й очереди), кВт. | Всего нагрузки, кВт. |
| 1 | Жилой сектор | 2382,36 | 1163,65 | 3546,01 | 2276,7 | 4659,06 |
| 2 | Общественный сектор | 6048,8 | 1658,8 | 7707,6 | 3472,8 | 9521,6 |
| 3 | Итого | 8431,16 | 2822,45 | 11253,61 | 5749,5 | 14180,66 |

*Нагрузки даны без учета промышленных предприятий.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Телефонизация.

Существующее положение.

В настоящее время телефонизация с. Чекмагуш осуществляется от АТС, расположенной по улице Ленина. Также имеются контейнеры АТС общей емкостью 2500 номеров.

Проектное решение.

Проект телефонизации с. Чекмагуш выполнен на основании

Справки существующем положении телефонизации и радиофикации.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.

Предварительное количество необходимого количество телефонных номеров в с. Чекмагуш приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование | Существующая (2009), шт. | 1-я очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приращение, шт. | Всего, шт. | Приращение (с учетом 1-й очереди), шт. | Всего, шт. |
| 1 | Жилой сектор | 3503 | 997 | 4500 | 2058 | 5561 |
| 2 | Общественный сектор | 701 | 200 | 901 | 413 | 1114 |
| 3 | Итого | 4204 | 1197 | 5401 | 2471 | 6675 |

К расчету генплана с. Чекмагуш на 1-ю очередь нового строительства всего предполагается - 1197 телефонных номеров, на расчетный срок (с учетом 1-й очереди) нового строительства - 2471.

Проектом предусматривается строительство 3х контейнеров под размещение оборудования АТС.  Места размещения контейнеров даны на схеме объектов инженерного обеспечения.

Расчет произведен без учета телефонизации промышленных предприятий.

Теле-, радиофикация.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет нагрузки ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Количество радиоточек будет составлять:

на 1-ю очередь строительства -  1190 шт.

на расчетный срок (в том числе 1-я очередь) – 2470 шт.