| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19796– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19796– ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

# Text boxes

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

1. Газоснабжение.

1.1. Существующее положение.

Газоснабжение села Чекмагуш осуществляется от системы магистральных газопроводов Челябинск-Петровск, Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков, Ду 1400 мм, Рраб 7,4 МПа.

Подача газа в город осуществляется от ГРС «Чекмагуш», расположенной на южной окраине села.

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

1.2. Направление использования газа.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 - плита газовая 4-х конфорочная - 1,5 м3/час;

ВПГ - водонагреватель проточный газовый - 2,0 м3/час;

АОГВ - автоматический отопительный газовый водонагреватель - 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественный зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

1.3. Проектные решения.

Исходя из планировочной структуры разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка - подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.